## Slide 1: Communauté de communes du Liancourtois la Vallée dorée Economies d’eau potable
CLE Brèche
23/05/2024

## Slide 2
    Communauté de communes du Liancourtois, département de l’Oise, à 80 km au Nord de Paris
    10 communes, environ 24 000 habitants
    150 km de réseaux d’eau, 9500 abonnés
    Assure la production, le traitement de l’eau, le stockage, la distribution, la gestion des abonnés en régie depuis les années 1960
    Territoire semi-rural, semi-urbain et urbain
Le territoire concerné

## Slide 3
Mise en place de la télérelève des compteurs d’eau

## Slide 4
    Rendement de 61.7% en 2008, 80.8% en 2015
    Sectorisation en place depuis 2011
    3 relèves manuelles par an en 2008  1 relève manuelle par an à partir de 2011 (coût d’une relève : 3 € / compteur / an)
    Forte pression de service  fuites après compteur importantes
Quelques données techniques

## Slide 5
Emergence du projet : ancienneté du parc compteur
    Emergence du projet en 2011 – 2012 : courrier de la DIRECCTE pour connaître l’âge de notre parc compteur (lié à la mise en œuvre de l’arrêté du 06/03/2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau en service) puis relance en 2014
    2 solutions : renouvellement à l’identique ou mise en place d’une nouvelle technologie
60 % des compteurs >= à 15 ans
Age moyen du parc = 11,5 ans

## Slide 6
Structuration de la démarche
    Etude de faisabilité avec IDEAU sur les différentes solutions (techniques, fréquences, mode de gestion : location, achat…), rencontres avec différentes maîtrises d’ouvrage, journée AFNOR
    Définition des objectifs :
    Améliorer la qualité de service aux usagers
        Facturation (facturations sur des consommations réelles),
        Plus de relèves manuelles,
        Détection des anomalies (surconsommation, compteur arrêté…),
        Mise en ligne d’un portail internet avec différents services
    Améliorer le rendement de réseau, préserver la ressource
    Assurer le renouvellement du parc compteur (compteurs avant 2012) et adapter le dimensionnement à la consommation réelle

## Slide 7
    Choix de la télérelève fixe longue portée
    AMO (IDEAU) : lancement d’un marché de services, de fournitures et de travaux en 2015 de 13 ans comprenant :
        1 an de déploiement et 12 ans d’exploitation.
        L’investissement
        Le fonctionnement et le traitement des données
Lancement du marché
Restitution de données
Emetteurs
Traitement de données
Transport et collecte de
données

## Slide 8
    Solution SUEZ retenue. Engagement de 97 % de compteurs télérelevés 1 fois par jour. Pilotage du rendement de réseau via AQUADVANCED
    Au 31/12/2022 : 10167 équipés (97 % du parc) :
    8650 compteurs + 470 têtes changés
    20 récepteurs posés.
    Maintenance et fin du déploiement en régie
Démarrage du marché

## Slide 9
Déploiement
    Réunions publiques, lettre d’information avec factures de fin d’année, articles de presse et supports de communication externes,
    Démarrage du renouvellement de compteurs : début janvier à juillet 2017
    Utilisation du logiciel de gestion clientèle INCOM pour gérer l’ensemble des interventions (logiciel de facturation de l’eau)
    Envoi d’un courrier aux abonnés 8jours avant pour les informer du lancement
    Prises de rendez-vous pour compteurs inaccessibles et en cas d’indisponibilité aux horaires indiqués

## Slide 10
Architecture informatique

## Slide 11
    Portail exploitant SUEZ SMART SOLUTION (SITR)
    Portail exploitant Activtech (lien avec INCOM : logiciel facturation CCLVD)
    Portail EAU : Espace Autogéré des Usagers (accessible depuis le site internet de la Vallée dorée)
    AQUADVANCED (croisement entre les données Sectorisation et les compteurs télérelevés)
Interfaces de la télérelève
Courbes individuelles avec index quotidien et en bleu clair : suspicion de fuite

## Slide 12
Moyens Humains
Pour le déploiement
  Côté SUEZ : 11 agents terrain, 2 agents administratifs, 3 encadrants pendant 6 mois (réunion hebdomadaire)
  Équipes SUEZ SMART SOLUTIONS (3S), INCOM, IDEAU
  Côté CCLVD, l’ensemble des équipes : technique, facturation, accueil, communication + élus
  Au total plus de 30 personnes mobilisées sur le projet ce qui était lié au planning ambitieux !!!
Aujourd’hui
  Traitement des trames de données sous-traité à 3S
  Traitement des alertes fuites après compteur : mi-temps (66 dossiers fuites en 2016, 1090 alertes fuites en 2022)
  Traitement des anomalies et organisation des tournées de maintenance (environ 250 compteurs) : environ 1,5 mois par an répartis dans l’année mais pas suffisant  passage à une personne à temps plein pour rattraper le retard en 2024
  Les équipes techniques au fil de l’eau, selon besoins

## Slide 13
    L’intervention était gratuite pour les abonnés.
    Pas d’augmentation du prix de l’eau
    60 % du coût de l’opération était lié au renouvellement des compteurs et à la mise en place du portail abonnés.
    Dans les coûts détaillés ci-dessous, 7700 compteurs changés et 9700 émetteurs posés.
Nature | Coût € HT
Renouvellement compteurs – investissement | 764 000,00
Fourniture et pose des émetteurs – investissement | 380 000,00
Interfaces informatiques – investissement | 137 800,00
Portail abonnés – investissement | 28 785,00
Total investissement | 1 310 585,00 € HT
Maintenance - Fonctionnement | 48 000,00 € HT / an
Les coûts

## Slide 14
Les résultats …
    Le nombre de fuites détectées sur le réseau a fortement augmenté depuis le 1er janvier 2017 :
    66 en 2016, 166 en 2017
    Dès qu’une alerte est reçue par le service facturation, un courrier est adressé (dans les 48heures) à l’usager. En fonction de l’importance de la fuite, il est également contacté par téléphone.

## Slide 15
    Plus de moyens humains à dédier sur l’analyse des anomalies
    Croiser avec les données de sectorisation : INDISPENSABLE
    Revoir le portail Agence en Ligne
    Reprendre des tournées de relève physique : 25 % du parc / an
Les pistes d’amélioration

## Slide 16
Refonte des tarifs de l’eau et de l’assainissement

## Slide 17
Emergence du projet
    Raréfaction de la ressource en eau
    Augmentation du coût de production (très lié au coût de l’énergie)

## Slide 18
    Accompagnement par Citexia pour réaliser l’étude
    Etape 1 : réalisation d’un diagnostic pour identifier les profils des consommateurs
Lancement du projet de tarification progressive
Les usagers de l’eau sont :
  Des ménages :
    En maison
    En appartement
  Des non-ménages :
    Des assimilés ménages : petits commerces, professions libérales, etc.
    Des consommateurs « moyens » : administrations, grandes entreprises, agriculteurs, résidences, etc.
    Des grands consommateurs : hôpital, prison, industriels, très grandes entreprises, etc.

## Slide 19: Etape 1 Diagnostic : Equilibres nombre d’abonnés/ volumes/recettes
    20% des abonnés représentent moins de 3% des volumes et moins de 4% des recettes
    11% des abonnés représentent près de 45% des consommations et 40% des recettes
    Principalement des usagers non-pro mais également 2 collectifs et la vente d’eau vers Sacy-le-Grand.
Notes: Si seuil à 3000m3, 17 usagers concernés
Si seuil à 2000, 26 usagers
Si seuil à 1000, 39 usagers
Si seuil à 500, 75 usagers
Si seuil à 400m3, 97 usagers (soit les 1% plus gros consommateurs, volume 254k m3/ 1044 soit un quart des volumes consommés
Si seuil à 300, 160 usagers
Si seuil à 150, 1 127 usagers (10% des usagers)
Entre 0 et 150, 9 236 usagers
Au total 10 338

## Slide 20: Etape 1 Diagnostic : Usager-types retenus pour les scénarios
    La base de données de consommation a été recroisée avec le type d’usage afin de voir quel volume on avait par type d’usage. Le résultat est le suivant :
    1 personne : 45 m3,
    2 personnes : 75m3,
    3 personnes : 95 m3,
    puis 20 m3 pour toute personne supplémentaire,
    Ces données ont été comparées aux données théoriques.

## Slide 21: Etape 1 Diagnostic : Définition des volumes
Les usagers de la CCLVD semblent donc plutôt économes sans toutefois observer des consommations particulièrement faibles : il y a donc une marge de manœuvre pour faire baisser les consommations.

## Slide 22: Etape 3 : définition des objectifs et seuils
    Baisse globale des volumes de 10%
    Recettes constantes
    Pas de financement de la réduction de la précarité par les budgets eau/ass
    Premier seuil d’augmentation dès le 1er M3 afin d’inciter tout usager à réduire sa consommation.
    Deuxième seuil de tarification à 140 m3, en effet, ce seuil de 140 m3 correspond à la consommation économe d’un ménage de 6 personnes. Ce chiffre est basé sur l’étude de nos consommations locales.
    Ainsi, avec la grille tarifaire qui est proposée, les ménages et assimilés domestiques diminuent leur facture de 3% s’ils réduisent leurs volumes de 10%. A titre d’illustration, une personne seule peut réduire sa consommation de 4 m3 si elle réduit de 1 minute sa douche quotidienne.
    Possibilité à termes d’instaurer un second palier

## Slide 23: Volume par Usager-type et effet sur la facture si l’usager baisse ses volumes de 10%
Le résultat
Effet sans baisse de volume
23

## Slide 24
Déploiement
    Lettre d’information, articles de presse, Mag Vallée dorée
    Réunion avec les gros consommateurs en cours pour les informer et les accompagner dans la réduction de leur consommation
    Mise en place d’une procédure permettant aux collectifs d’avoir des volumes / abonnés

## Slide 25
Autres actions mises en place

## Slide 26
Actions d’économies d’eau supplémentaires
Distribution de kit de mousseurs
Permet jusqu’à 50% d’économie par rapport à un mousseur classique (testé en interne)
Conditions : compléter 1 formulaire + justificatif de domicile - 1 kit par foyer
En 2023 : 376 kits distribués pour environ 3 500€
Aide à l’achat d’un récupérateur d’eau
50% plafonné à 50%
Conditions : compléter 1 formulaire + facture + photo + RIB + justificatif de domicile - 1 kit par foyer
En 2023 : 48 aides pour 27m3 pour environ 2 400€
Choix sur 2024 de n’ouvrir que 4mois pour mieux gérer l’organisation en interne