## Slide 1: SAGE de la Brèche
5 Avril 2019
Commission Quantité - Ruissellements - Inondations
Leviers d’action

## Slide 2
Calendrier

## Slide 3
Etat des lieux
Description et caractérisation du territoire
Diagnostic
Identification et hiérarchisation des enjeux du territoire
Scénario tendanciel général
Scénario alternatif
Formalisation d’un scénario par enjeu et validation par la CLE
Quelle situation actuelle du territoire ?
Quels sont les enjeux du territoire ?
Quelle évolution de ces enjeux à moyen terme sans SAGE ?
Quelles solutions peut apporter le SAGE pour infléchir les tendances non satisfaisantes ?
Choix, formalisation du SAGE
Ecriture des documents (PAGD, règlement)
Stratégie du SAGE
Mise en œuvre
Consultation comité technique et intercommission
objectifs
orientations
alternatives
faisabilité
efficacité
Enjeux à tendance satisfaisante
Enjeux à tendance non satisfaisante

## Slide 4
Des objectifs et leviers à la stratégie
Enregistrement des propositions (tableau de synthèse)
Structuration des propositions, ajouts de propositions complémentaires (préfiguration des dispositions du PAGD et articles du Règlement)
Analyse des éléments de faisabilité et d’efficacité (SCE / SMBVB) à partir de :
      -éléments de coûts (sans chiffrage détaillé à ce stade),
      -faisabilité technique,
      -capacité de portage (maîtrise d’ouvrage notamment),
      -acceptabilité sociale des mesures,…
      Choix à faire (quels objectifs, nature et niveau d’ambition des actions ?)
      Rédaction du projet de stratégie (SCE/SMBVB)
2ème série de commissions thématiques pour discuter-corriger-compléter
(avril 2019)
1ère série de commissions thématiques (février 2019)
Présentation de l’analyse en bureau et en CLE
Présentation du projet de stratégie en réunion commune des acteurs impliqués dans les commissions
Présentation /discussion / validation de la stratégie en Bureau et en CLE

## Slide 5
Aujourd’hui
      Organisation de la présentation Nature des leviers
Connaissance
Technique
Gouvernance
Animation
Juridique
Règle
Pour chaque levier identifié
Objectifs
Leviers
Thèmes
A conserver
A supprimer
A discuter
Quels leviers à ajouter ?
Des leviers à déplacer dans d’autres thèmes ?

## Slide 6
Objectifs : Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau
Assurer l’équilibre besoins / ressources
Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d’eau
Levier : Amélioration de la connaissance de la piézométrie
et de la représentativité des suivis piézométriques
Maître d’ouvrage : Etat, SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Plus value assez faible | Maître d’ouvrage mal identifié Coûts des suivis
Levier : Amélioration de la connaissance sur les assecs en affinant le réseau ONDE en fréquence sur les tronçons amont de la Brèche et de l’Arré
Maîtrise d’ouvrage : Etat, SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Plus value moyenne relativement aux suivis actuels | Maître d’ouvrage mal identifié Coûts des suivis
Bonne | Moyenne | Faible
A supprimer
Thème : Gestion Quantitative
A conserver

## Slide 7
Objectifs : Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau
Assurer l’équilibre besoins / ressources
Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d’eau
Levier : Réalisation d’une étude globale sur les volumes prélevables à l’échelle de l’hydrosystème
Maître d’ouvrage : Etat
Efficacité | Faisabilité
Enjeu faible : relative stabilité piézométrique | En cours par le BRGM pour la DDT
Levier : Amélioration de la connaissance des échanges nappes / rivières pour les tronçons amont de l’Arré et de la Brèche
Maîtrise d’ouvrage : SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Pourra être redondant avec l’étude BRGM Peut permettre d’affiner la compréhension des assecs en amont | Localisation et volumes prélevés pas forcément connus
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Gestion Quantitative
A discuter

## Slide 8
Objectifs : Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau
Assurer l’équilibre besoins / ressources
Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d’eau
Levier : Incitation à la conduite d’études sur l’équilibre besoins / ressources de certains BAC (Bassin d’Alimentation de Captage)
Maître d’ouvrage : Collectivités AEP
Efficacité | Faisabilité
Faible tension quantitative | Coût et durée des études
Levier : Développement d’une animation agricole sur les enjeux d’irrigation (choix des techniques, des cultures…)
Maîtrise d’ouvrage : Organismes Pro Agricoles, SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Faible enjeu actuel | Désignation du maître d’ouvrage non évidente. Mobilisation incertaine des agriculteurs
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Gestion Quantitative
A discuter

## Slide 9
Objectifs : Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau
Assurer l’équilibre besoins / ressources
Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d’eau
Levier : Amélioration de la connaissance des rendements des réseaux AEP, des indices linéaire de perte.
Maître d’ouvrage : Collectivités AEP
Efficacité | Faisabilité
Plus value de centralisation de l’information. Sauf si objectifs fixés > SDAGE | Déjà réalisé dans les RPQS
Levier : Gestion patrimoniale des réseaux d’adduction en eau potable
Maîtrise d’ouvrage : Collectivités AEP
Efficacité | Faisabilité
Rappel réglementaire Rendements et ILP actuels satisfaisants (sauf Nourard le Franc et Noyers St Martin) | Fin de financement des renouvellement de réseau : coût pour les maîtres d’ouvrage
Bonne | Moyenne | Faible
A discuter
Thème : Gestion Quantitative
A conserver

## Slide 10
Objectifs : Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau
Assurer l’équilibre besoins / ressources
Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d’eau
Levier : Amélioration de la connaissance des prélèvements réels
Maître d’ouvrage : SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Faible plus value : les gros prélèvements sont connus | Difficile voire impossible pour les prélèvements non soumis à redevance, faute de compteurs
Levier : Réalisation de l’inventaire des forages
Maîtrise d’ouvrage : SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Peu de plus value au vu de l’enjeu faible | Collecte de données auprès de la DDT, BRGM, communes Données des particuliers difficilement accessibles
Bonne | Moyenne | Faible
A supprimer
Thème : Gestion Quantitative
A discuter

## Slide 11
Objectifs : Améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement-érosion
Limiter l’impact des phénomènes d’érosion sur les biens, les personnes et les milieux aquatiques
Levier : Organisation de la compétence de maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols (item 4° de l’article L.211-7 CE)
Maître d’ouvrage : SMBVB, EPCI-FP
Efficacité | Faisabilité
Pré-requis indispensable | Entente politique à trouver. Moyens humains et coûts nécessaires à la mise en œuvre de la compétence
Levier : Réalisation d’un diagnostic global des phénomènes de ruissellement et d’érosion à l’échelle de BV (identification des talwegs, éléments du paysage actuels, zones d’érosion, sites potentiels d’aménagement)
Maîtrise d’ouvrage : SMBVB, EPCI-FP
Efficacité | Faisabilité
Pré-requis indispensable | Coût de l’étude Temps de terrain Partager et construire avec les agriculteurs
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Maîtrise des ruissellements
A conserver

## Slide 12
Objectifs : Améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement-érosion
Limiter l’impact des phénomènes d’érosion sur les biens, les personnes et les milieux aquatiques
Animation d’un programme de lutte contre l’érosion : sensibilisation et impulsion des aménagements d’hydraulique douce
Maître d’ouvrage : SMBVB, EPCI-FP
Efficacité | Faisabilité
Volontarisme très variable des agriculteurs | Profil animateur : compétences transversales, techniques et relationnelles
Protection des axes de ruissellements, des zones vulnérables aux coulées de boues, des éléments du paysage et des ouvrages d’hydraulique douce dans les documents d’urbanisme.
Compensation des éléments du paysage détruits
Acteur cible : SMBCVB (Bassin Creillois et Vallées Bréthoises) - SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Evite d’augmenter la vulnérabilité | Accompagnement précis et chronophage dans les PLU aux calendriers variables
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Maîtrise des ruissellements
A conserver

## Slide 13
Objectifs : Protéger les zones d’expansion des crues
Limiter l’accroissement de la vulnérabilité aux phénomènes d’inondation
Limiter l’impact quantitatif des eaux pluviales (EP)
Levier : Actualiser, valider l’Atlas des Zones Inondables (AZI) et l’intégrer dans les documents d’urbanisme
Maître d’ouvrage : Etat
Efficacité | Faisabilité
Pré-requis indispensable | Concertation pour valider l’AZI. Situation à éclaircir
Levier : Protéger dans les documents d’urbanisme les zones d’expansion de crues et les axes de ruissellement
Acteur cible : SMBCVB (Bassin Creillois et Vallées Bréthoises) - SMBVB
Efficacité | Faisabilité
Pérennité de la protection. Mais exhaustivité non assurée | Lien de compatibilité SAGE / PLU
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Maîtrise des inondations
A conserver

## Slide 14
Objectifs : Protéger les zones d’expansion des crues
Limiter l’accroissement de la vulnérabilité aux phénomènes d’inondation
Limiter l’impact quantitatif des eaux pluviales (EP)
Levier : Développement et actualisation des outils de planification de gestion des eaux pluviales (zonage pluvial et schéma directeur)
Maîtrise d’ouvrage : EPCI-FP
Bonne | Moyenne | Faible
Thème : Maîtrise des inondations
A conserver
Efficacité | Faisabilité
Préalable technique / Rappel réglementaire | 
Levier : Retranscrire dans les documents d’urbanisme et les règlements d’assainissement pluvial,
les prescriptions des zonages EP et schémas EP (gestion à la parcelle pour les extensions et nouveaux bâtis, déconnexion des eaux pluviales, débit de fuite, coefficient d’imperméabilisation des sols ou de biotope)
Maître d’ouvrage : SMBVB, SMBCVB, EPCI-FP
Efficacité | Faisabilité
Assure une homogénéité territoriale | Dépend de la volonté locale
A conserver

## Slide 15
Objectifs : Protéger les zones d’expansion des crues
Limiter l’accroissement de la vulnérabilité aux phénomènes d’inondation
Limiter l’impact quantitatif des eaux pluviales (EP)
Levier : Réalisation d’études sur la gestion intégrée des EP sur les aménagements soumis à la loi sur l’eau
Maître d’ouvrage : Etat
Efficacité | Faisabilité
Limitée aux IOTA Limitée aux crues fréquentes | Quels moyens ?
Levier : Promotion des techniques intégrées de gestion des eaux pluviales auprès des professionnels de l’aménagement urbain (promoteurs, aménageurs, …)
Maîtrise d’ouvrage : SMBVB, EPCI-FP
Efficacité | Faisabilité
Changement de paradigme | Difficulté de cibler le public vu la multiplicité des professionnels
Bonne | Moyenne | Faible
A conserver
Thème : Maîtrise des inondations
A conserver

## Slide 16
Leviers à discuter
Amélioration de la connaissance des échanges nappes / rivières pour les tronçons amont de l’Arré et de la Brèche
Mise en place d’une animation agricole indépendante à l’échelle du SAGE en lien avec les filières (couverture des sols, suivi individuel, développement AB, agroécologie, techniques alternatives…)
Amélioration de la connaissance des rendements des réseaux AEP, des indices linéaire de perte.
Réalisation de l’inventaire de forage

## Slide 17
Leviers à supprimer
Amélioration de la connaissance de la piézométrie
et de la représentativité des suivis piézométriques
Amélioration de la connaissance des prélèvements réels

## Slide 18
Prochaines étapes
Calendrier des prochaines réunions
Bureau
      14 mai
CLE
      3 juin
      1er juillet